| สัปดาห์ที่ 10 | ใบเตรียมการสอน | รหัสวิชา 04-211-210 |
| --- | --- | --- |
| วันที่ |  | รหัสใบเตรียม (10-1) |
| ชื่อบทเรียน การหาความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส เวลาสอน 150 นาที ในสายส่งระยะยาว จุดประสงค์การสอน 3.3 คำนวณความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสในสายส่งระยะยาว 3.3.1 อธิบายแบบจำลองของสายส่ง 3.3.2 คำนวณหาค่าแรงดันและกระแสของสายส่ง 3.3.3 คำนวณเปอร์เซ็นต์การควบคุมแรงดันไฟฟ้า เนื้อหาสาระ 3.3 การหาความสัมพันธ์จองแรงดันและกระแสในสายส่งระยะยาว ที่ว่าเป็นสายส่งระยะยาวนั้น หมายถึง เป็นการพิจารณาแบบถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาแบบนี้เป็นการพิจารณาเป็นแบบกระจาย (distribution system) ซึ่งจะพิจารณาเป็นแต่ละส่วนความยาว รูปที่ 3.7 การกระจายของพารามิเตอร์ในสายส่งระยะยาว การพิจารณาเริ่มจากแรงดันคร่อมอิมพีแดนซ์ต่อหน่วยความยาว dV = I(zdX) เมื่อ Z เป็นอิมพีแดนซ์ ต่อหน่วยความยาว ดังนั้น = Iz (3.7) |
| เช่นเดียวกันกระแสที่ไหลผ่านแอคมิตแตนซ์ต่อหน่วยความยาว (y) เขียนได้เป็น dI = V(ydX) ดังนั้น = Vy (3.8) จากสมการ (3.7) เมื่อทำการหาค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทียบกับระยะ จะได้ = (3.9) เมื่อนำสมการที่ (3.8) แทนลงในสมการที่ (3.9) และทำย้ายสมการไปข้างเดียวจะได้ว่า = 0 (3.10) ในการแก้สมการที่ (3.10) ซึ่งเป็นสมการดิฟเฟอร์เรนเชียล อาจใช้วิธีการแก้แบบการแปลงเป็นสมการลาปลาซได้เป็น s2V(s) – sv(0) – v((0) – zyV(s) = 0 (3.11) ถ้าให้ส่วน v(0) เป็นค่าคงที่ C1 และ v((0) เป็นค่าคงที่ C2 จากสมการที่ (3.11) จะได้ว่า (s2 –zy) V(s) = sC1 + C2 V(s) = (3.12) จากสมการที่ (3.12) เมื่อทำการแปลงผกผันลาปลาซจะได้เป็น V(x) = C1 cosh + C2 sinh (3.13) เมื่อนำสมการที่ (3.13) ไปหาความเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบกับระยะ X แล้วนำไปแทนค่าใน I = จะได้ว่า I = = [C1 + C2] หรือ I(x) = C1 (3.14) ที่ x = 0 แทนในสมการที่ (3.13) และ (3.14) จะได้ว่า |
| VR = C1 (3.15) IR = C2 ดังนั้น C2 = = (3.16) เมื่อนำค่า C1 และ C2 ในสมการที่ (3.15) และ (3.16) ไปแทนในสมการที่ (3.13) และ (3.14) จะได้ว่า V(x) = VR cosh + sinh (3.17) I(x) = (3.18) จากสมการที่ (3.17) และ (3.18) ถ้าให้ X เป็นความยาวของสายส่ง และจากความสัมพันธ์ = = ดังนั้นจะได้ V(x) = VS มีค่าเป็น VS = VR cosh + sinh (3.19) IS = (3.20) โดยปกติแล้วส่วนของ = ( นี้จะเป็นปริมาณเชิงซ้อนและเรียก ( ว่าเป็นค่าคงที่ของการแพร่กระจายซึ่งมองเป็นแพร่กระจายนของคลื่นนั่นเอง ดังนั้นค่า ( นี้ สามารถแยกออกได้เป็น สองส่วน คือ = (3.21) เมื่อ ( เรียกว่าค่าคงที่การลดทอน (attention constant) และ ( เป็นค่าคงที่ของเฟส (phase constant) ส่วนของ นั้น เป็นส่วนของความยาวสายที่พิจารณา ดังนั้นในการหาค้า ไฮเปอร์โบลิคฟังก์ชันของ นั้น ต้องอาศัยความสัมพันธ์ต่อไปนี้ cosh () = cosh (3.22) sinh () = sinh (3.23) |
| ตัวอย่างที่ 3.3 สายส่าง 3 เฟส 50 Hz หนึ่งวงจร ยาว 225 ไมล์ ที่ปลายสายต่อโหลด 125 MW pf = 1 แรงดันคร่อมโหลดเป็น VR = 200 kVLL ถ้าพารามิเตอร์ของสายมีค่า ( = 0.172 โอห์ม ต่อไมล์ = 2.62 mH/ไมล์ และ C = 0.0163 ( F/ไมล์ จงหาค่า (a) แรงดันและกระแสที่ต้นสาย (b) ประสิทธิภาพสายส่ง วิธีทำ (a) สิ่งที่ต้องการคือ ในสมการที่ (3.19) และ (3.20) ดังนั้น เราจึงเริ่มจาก Z = z = 225(0.172 + j(2(50 ( 2.62 ( 10-3)) = 189(78.19( Y = y = 225(2(50( 0.0163 ( 10-6) = 1.152 ( 10-3(90( ซีเมนส์ ZY = 0.2375(169( และ = 0.48734( = = = 0.047 + j0.485 cosh = cosh 0.047 cos 0.485 + j sinh 0.047 sin 0.485 = 0.8857 + j0.022 = 0.886 (1.423( sinh = sinh 0.047 cos 0.485 + j cosh 0.047 sin 0.485 = 0.042 + j0.467 = 0.469 (84.86( = = = 405(-5.9 = = 2.47 ( 10-3 (5.9( VR = = 115,470(0( V/เฟส IR = = 361(0( A จากสมการที่ (3.19) และ (3.20) จะได้ว่า VS = 0.886(1.423 ( VR + 405(-5.9( ( IR ( 0.469(84.86( VS = 102,306(1.423 + 68,570(78.96( = 102274.45 + j2540.6 + 13,130.8 + j67,301 = 115,405.3 + j69,841.6 = 134,893(31.18( IS = 2.47 ( 10-3(5.9( ( 0.469(84.86( VR + 0.886(1.423( IR = 133.76(90.76( + 319.85(1.423( = -1.77 + j133.75 + 3.19.75 + j7.943 = 317.98 + j141.7 = 348(24( (b) ในส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การควบคุมแรงดัน หาได้จาก VR = ในส่วนของ หาได้จาก สมการแรงดันของ VS เมื่อกำหนดให้ IR = 0 ดังนั้น = VS / cosh = = 152.25 kV |
| ( VR = = 12.87% (c ) ( = = = = = 89.5 % สายส่งมีประสิทธิภาพ 89.5% ตอบ 3.3.1 การเขียนวงจรสมมูลแทนสายส่งระยะยาว ในวงจรสมมูลรูป ( และรูป T เป็นการแทนวงจรในระบบที่เป็นกลุ่มก้อน แต่ในสายส่งระยะยาวเป็นระบบการกระจาย ดังนั้นค่าอาจไม่ถูกต้องนัก อย่างไรก็ตาม เราสามารถเขียนให้ค่าความสัมพันธ์ที่ได้นั้นใกล้เคียงกันได้ อาทิเช่น ในวงจรรูป ( ของสายส่งระยะปานกลาง เทียบกับระยะยาว รูป 3.8 (a) วงจรรูป ( ระยะปานกลาง (b) วงจรรูป ( ระยะยาว จากสายส่งระยะปานกลาง ทำให้เขียนเป็นความสัมพันธ์ของสายส่งระยะยาวได้เป็น |
| VS = (3.24) เมื่อเปรียบเทียบสมการที่ (30.24) กับ (3.19) จะได้ = cosh = (3.25) = ถ้าหากต้องการพิจารณาเป็นรูป T ก็ทำได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากสิ่งที่เราต้องการคือความสัมพันธ์จากของแรงดันและกระแสทั้งสองด้าน ดังนั้นเพียงใช้สมการที่ (3.19) และ (3.20) ก็เพียงพอแล้ว |
| วิธีสอนและกิจกรรม | บรรยาย ซักถาม แบ่งกลุ่มแก้ปัญหา |
| สื่อการสอน | หนังสืออ้างอิง เอกสารประกอบ วัสดุโสตทัศน์ |  |
| งานที่ มอบหมาย | ฝึกการพิจารณา หาค่าความสัมพันธ์ของ แรงดัน และกระแสทั้งสองด้าน โดยใช้วงจรสมมูล |
| การวัดผล |  |
| บันทึกการสอน |